## Slide 1: HOMEWORK-2 Vivado HLS를 이용한 Matrix Multiplier의 설계
명지대학교 전자공학과
박 상 윤

## Slide 2: Matrix Multiplication
Equation
Bit-Width
  와 의 원소는 8-bit unsigned integer
  의 원소는 )-bit unsigned integer
Matrix Size
  , , 는 모두 2의 승수:
  (예)
  , , 의 최대값은

## Slide 3: Matrix Multiplication
ACP
Equation
Interface
  , , 값은 HLS IP에 AXI-Lite 인터페이스를 이용하여 설정
  PL에 AXI timer 이용하여 시간 측정

## Slide 4: Matrix Multiplication
Step 1 (Matrix multiplication C code 작성)
  , , 를 #define으로 설정
  , 의 data type u8 (unsigned char), 의 data type u32(unsigned int)
Step2: C test bench 작성
Step3: Synthesis, HW/SW-cosimulation 이용 검증
Step4: HLS 강좌 참조하여 다양한 directive 설정하여 속도 개선
Step5: IP의 , , 에 AXI interface 적용 (directive 설정)
Step6: Vivado IP Catalog에서 이용 가능하도록 export
Step7: Vivado block design (AXI timer 이용)
Step8: SDK 작성하고, 다양한 , , 값에 대해 golden data와 비교
Step9: pure SW구현과 SW/HW구현의 실행시간 비교

## Slide 5: 참고
LMS-Lab7
LMS-Lab8

## Slide 6: 제출 마감
제출 마감
  6월 7일(화), 밤 11:59까지
  LMS에 업로드

## Slide 7: 제출물
보고서 제출 (PDF)
  자유양식
  구현방법
  문제점 & 해결방안
  Discussion 등

## Slide 8: 키트 사용
키트 사용
  515호 개방
  키트를 515호 밖으로 들고 나가는 사람은 태도 점수 감점
과제 방식을 제외한 과제 해결방법에 대한 질문은 가능한 삼가 (인터넷과 유투브 활용하여 해결하는 것은 개발자의 능력)

## Slide 9
END